## Slide 1
ارزیابی رفتار لرزه ای سیستم های ثانویه با استفاده از روش های تحليلي دقیق و ساده شده
تاریخ تصویب گزارش: 88/09/30 تاریخ اتمام:90/07/05
مهرداد صادق زاده، پروفسور محسن غفوری آشتیانی
با توجه به خسارات گسترده وارد بر سیستم های ثانویه (سيستم ها و اجزاي مکانيکي، برقي و مخابراتي، معماري و محتويات ساختمانها) در زلزله های گذشته، بررسی رفتار دینامیکی این سیستم ها در سه دهه اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در این میان دستور العمل ها و آیین نامه های مختلف نیز همواره سعی در بهره گیری از نتایج این مطالعات به منظور ارائه روابطی ساده و قابل استفاده توسط مهندسینِ طراح داشته اند. در این تحقیق سیر تکاملی روش ها و روابط آیین نامه ای مورد استفاده برای طراحی سیستم های ثانویه در سطح ایران، امریکا و اروپا از ابتدا (سال 1937) تا کنون با بررسی روابط موجود در پانزده آیین نامه لرزه ای مختلف مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت هر یک بیان شده است. در ادامه با ارائه یک مثال عددی چگونگی کاربرد این روابط نشان داده شده و پاسخ های بدست آمده برای نیروهای طراحی تکیه گاهی مورد بحث و مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهند که با وجود روند رو به اصلاح در آيين نامه هاي مختلف، همچنان نياز به تکامل در آن ها دیده می شود اما در اين ميان نياز به ارتقاء و به روز رساني استاندارد 2800 ايران در زمينه طراحی سيستم هاي ثانويه بيش از ساير دستورالعمل ها به نظر مي رسد.
سيستم هاي ثانويه سيستم ها و اجزاي مکانيکي، برقي و مخابراتي، معماري و محتويات ساختمانها هستند که به نوعي به سازه اصلي متصلند. اين سيستم ها جزئي از سيستم سازه باربر اصلي در نظر گرفته نمي شوند، ولي مي توانند تحت نيروهاي لرزه اي بزرگي قرار گيرند.
در خصوص اهميت سيستم هاي غيرسازه اي مي توان موارد زير را يادآور شد:
خسارات اقتصادي ناشي از آسيب ديدن آنها مي تواند بسيار بيشتر از خسارات اقتصادي سازه اي باشد؛
توان کاستن از ظرفيت بهره برداري سازه ويا حتي متوقف نمودن عملکرد آن را دارند؛
ميتوانند تحليل و طراحي لرزه اي را کم اعتبار و حتي بي اعتبار کنند.
مي توانند حتي در صورت سالم ماندن سازه نيز آسيب رسان باشند؛
توان ايجاد آسيبهاي ثانويه جدي به سازه و محتويات آن را دارند؛
توان ايجاد تلفات انساني قابل توجه را دارند؛
معمولا از خود سازه آسيب پذيرترند؛
گروه: سازه پژوهشکده سازه
پژوهشگاه بین المللی
زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3- مدلسازی عددی
ساختمان 15 طبقه
منطقه با لرزه خيزي بالا شتاب طرح (g0/35)
سيستم ثانويه در طبقه اول و در طبقه بام در دو حالت A وB
Tp/T = 0.3
2- روابط آیین نامه ایِ تحلیل سيستم هاي ثانويه
خلاصه روابط پيشنهاد شده در آيين نامه هاي مورد بررسي را می توان به شکل جدول زیر ارائه نمود:
خلاصه نتايج بدست آمده ار مثال هاي حل شده را می توان جهت مقايسه به شکل جدول زیر ارائه نمود:
4- بررسی و مقایسه روش ها
5- نتیجه گیری
با توجه به بحث هاي صورت گرفته مشاهده کرديم که آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مختلف در سطح اروپا و امريکا در چند دهه اخير به مرور در حيطه سيستم هاي ثانويه وارد شده و با وجود روند تکاملي که تا به حال داشته اند همچنان نيازمند پيشرفت و به روز رساني مي باشند. در اين ميان استاندارد 2800 ايران در زمينه سيستم ها و اجزاء غيرسازه اي روند ساکن و بدون تغييري داشته و عوامل موثرِ فراواني در اين ميان ناديده گرفته شده اند که، همانطور که در جدول زیر حاصل از نتایج مطالعات عددی نیز قابل ملاظحه است، از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:
افزايش شتاب طبقات با افزايش فاصله از زمين
اثر صلبيت و مهارشدگي المان
اهميت سيستم ثانويه
اثر صلبيت اتصال
اثر نوع خاک
اثر نزديکي به گسل و غيره
لذا نياز به ارتقاء و به روز رساني آيين نامه 2800 ايران در زمينه سيستم هاي ثانويه از نظر مباني محاسباتي و نيز گستره تحت پوشش اين آيين بيش از ساير دستورالعمل ها به نظر مي رسد
آيين نامه مورد بررسي | رابطه پيشنهاد شده
UBC 1937 | FP = CP . WP
UBC 1961 | FP = Z CP . WP
UBC 1976 | FP = Z I CP . WP
UBC 1988 | FP = Z I CP . WP
UBC 1994 | FP = Z I CP . WP
UBC 1997 | 
ASCE/SEI 7-02 (ASCE, 2003) | 
IBC 2003 (ICC 2003) | 
NEHRP 2003 (BSSC, 2004) | 
ASCE/SEI 7-05 (ASCE, 2006) | 
IBC 2006 | 
آيين نامه طراحي لرزه اي تاسيسات و سازه هاي صنعت نفت - 1386 (نشريه 038) | 
Eurocode 8, 1998 | Fp = (Sp . Wp . Ip) / Rp Sp = 3A (1+ z/h) / [1+(1-Tp / T)2]
Eurocode 8, 2003 | Fp = (Sp . Wp .Ip) / Rp Sp = A . S . [3(1+ z / h) / (1+ (1-Tp / T)2 – 0.5] ≥ A.S
استاندارد 2800 ايران | Fp = A Bp I Wp
سيستم نوع B | سيستم نوع A | 
Ш | І | نوع خاک
بالا | پايين | اهميت سيستم ثانويه
انعطافپذير | صلبيت بالا | صلبيت المان
صلب (غيرجاذب انرژي) | انعطاف پذير (جاذب انرژي) | اتصال المان
آيين نامه مورد بررسي | مقادير ضريب زلزله طرح سيستم ثانويه |  |  | 
 | سيستم ثانويه در طبقه اول |  | سيستم ثانويه در طبقه پانزدهم | 
 | سيستم نوع الف | سيستم نوع ب | سيستم نوع الف | سيستم نوع ب
UBC, 1997 | 0.197 | 1.200 | 0.280 | 2.400
Eurocode 8,1998 | 0.376 | 1.128 | 0.525 | 1.574
Eurocode 8, 2003 | 0.289 | 1.298 | 0.617 | 2.778
IBC, 2006 | 0.210 | 1.700 | 0.210 | 2.400
2800 | 0.343 | 1.470 | 0.343 | 1.470
با توجه به مباحث مطرح شده، برخی نقاط اشتراک و تفاوت های آیین نامه های مختلف در مقایسه با استاندارد 2800 ایران را می توان بصورت زیر بیان نمود:
در آیین نامه های IBC 2006 و Eurocode8, 2003 به موضوع افزایش شتاب طبقات با افزایش ارتفاع از زمین توجه شده است در حالیکه استاندارد 2800 مقدار شتاب را برای همه طبقات ثابت در نظر می گیرد؛
در آیین نامه های IBC 2006 و Eurocode8, 2003 بسته به سختی یا انعطافپ ذیر بودن سیستم ثانویه و اتصالات آن ضرایب تشدید متفاوتی (به ترتیب ap و T/Tp ) اعمال می گردد و این در حالی است که در روابط مربوطه در استاندارد 2800 ایران چنین ضریبی وجود ندارد؛
در آیین نامه های IBC 2006 وEurocode8, 2003 میزان اهمیت سیستم ثانویه در روابط مربوط به نیروی طراحی بطور جداگانه با ضریب Ip لحاظ شده است و این در حالی است که در استاندارد 2800 ایران اهمیت سیستم ثانویه معادل با اهمیت ساختمان منظور شده است؛
در آیین نامه های Eurocode8, 2003 و IBC 2006 اثر نوع خاک منطقه در میزان شتاب طبقه در نظر گرفته می شود. با این وجود در استاندارد 2800 ایران اثر نوع خاک منطقه در روابط مربوطه به کل نادیده گرفته شده است؛
آیین نامه های IBC 2006 و Eurocode8, 2003 تاثیر شکل پذیری سیستم ثانویه در میزان نیروی طراحی آن را با اعمال ضریب رفتار Rp لحاظ کرده اند در صورتیکه استاندارد 2800 ایران در این مورد ضریبی ارائه نمی کند؛
در آیین نامه IBC 2006 ضریب زلزله برای سیستم های ثانویه نزدیک گسل در ضریب 1.5 ضرب می شود در حالیکه سایر آیین نامه ها از جمله استاندارد 2800 ایران در این زمینه بحثی نکرده اند.
نمونه های عملکرد سیستم های ثانویه
سیستم های ثانویه - نمونه های صنعتی
1- مقدمه
Notes: <number>